## Slide 1: EyeTracker
Semesterarbeit CAS EBX FS15
Damien Pattier, Cedric Ocaña, Michel Grundmann

## Slide 2: Aufgabenstellung
Basierend auf einem Firmen internen Projekt in dem die Augenpositionen während einer Laseroperation verfolgt werden soll, haben wir uns zum Ziel genommen die Details einer WEBCAM Anbindung in Linux zu untersuchen.
Während der Untersuchung sollen folgende Punkte erarbeitet werden:
  Untersuchung der unterschiedlichen Möglichkeiten von USB Kameraanbindungen in Linux.
  Untersuchung der entsprechenden Kerneltreiber.
  Messen und erfassen des zeitlichen Verhaltens der vorhandenen Videoinfrastruktur im Kernelspace (Framerate und Latency).
  Darstellen des Videostreams inklusive der dazugehörigen Messwerte in QT.
  Darstellung der Messwerte inklusive statistischer Auswertung.
  Konfigurierbare Parameter aus der EyeTracker Applikation um den Einfluss auf die Messwerte zu identifizieren.

## Slide 3: Ablauf der Arbeiten
Video 4 Linux 2 (V4L2) ist der Standard in Linux Es hat sich herausgestellt, dass V4L2 die Standard Video Schnittstelle im (Vanilla) Linux Kernel ist. Aufgrund der begrenzten Zeit war schnell klar, dass andere Schnittstellen auf USB Protokollebene ansetzen und somit den zeitlichen Rahmen sprengen würden. Oder es müsste ein Kamera spezifischer Treiber implementiert werden was eine starke Einschränkung bei der Kameraauswahl bedeuten würde.
UVC (Kameratreiber) und V4L2 Sourcecode wurden analysiert um Messpunkte zu definieren.
UVC Kernel Sourcen wurden adaptiert und compiliert um Messungen durchzuführen.
Definieren des Messvorgangs.
Design und Implementation des Kernelmoduls EBX-Monitor und der Userspace Applikation EyeTracker.

## Slide 4: Eye Tracker Übersicht
V4L2
Driver <UVC>
Kernel Space
Device Attribute File
User Space
Eye Tracker
read() : Lesen der Messdaten
write() : Trigger einer (neuen) Messung
sys-fs : Zugriff auf devicespezifische Parameter
GUI
Video Stream
Statistik
Konfiguration
Datenerhebung
EBX Monitor
Kernel API
Userspace API
Messungen
Statistik
USB
id
id
id

## Slide 5: Machbarkeitsstudie (Modifizierung des UVCVIDEO Treibers)
Es wurde der Quellcode angepasst, welchen wir in der ersten Laborübung benutzt haben. Dadurch wurde der Entwicklungsprozess massgeblich vereinfacht.
Damit möglichst einfach erkannt werden kann ob der modifizierte Treiber geladen wurden, wird die grüne LED eingeschaltet.
Damit die Messpunkte an den ebx_Monitor gemeldet werden können müssen die Funktionssymbole vom ebx_Monitor bezogen werden.
  Falls die Symbole erfolgreich geladen wurden wird die blaue LED eingeschaltet.
Die Messpunkte wurden an den wichtigsten stellen hinzugefügt und ermöglichen die zeitliche Verfolgung eines spezifischen Bildes.
Da der original UVCVIDEO Treiber den Zeitstempel beziehungsweise die ID jedes Bildes anpasst, musste vor und nach der Anpassung der ID ein Messpunkt eingefügt werden.
  Diese zwei Messpunkte werden in der QT Anwendung ausgewertet um die alternative ID zu definieren (Wert in Klammer der ersten Kolonne).

## Slide 6: EyeTracker Mascot

## Slide 7: EBX Monitor Übersicht
V4L2
USB
Driver <UVC>
read()/write()
sys-fs
EBX Monitor
Kernel API
Userspace API
Easy Mode
Real Mode
Dummy Mode
FIFO
write data to FIFO
Kernel Space
Device Attribute File
Measure Points
set mode
Monitor Mode
User Space
update device attributes

## Slide 8: EBX Monitor Beschreibung
Zeitstempel im Linux Kernel erfassen und ein Userspace API zur Verfügung stellen um die Messdaten zu lesen.
Nur ein Mode aktiv zur selben Zeit (Daten schützen)
Monitor Modes
  Real-Mode: Erfasst Zeitstempel und schreibt die Daten in das «measure point» Array
  Dummy-Mode: Nach einer abgeschlossenen Messung wird in den «Dummy-Mode» umgeschaltet um die Daten zu schützen. In diesem Mode werden die Messdaten in den Bereich zum Abholen aus dem User API geschrieben. Die nächste Messung ist erst wieder möglich wenn die Messdaten aus dem Userspace vollständig gelesen sind.
  Easy-Mode: Es werden nur Daten erfasst die über das sys-fs (Device-Attribut-Files) verfügbar sind, z.B. Framerate oder das Delay zwischen den letzten zwei Frames.
Modul Parameter (modinfo ebx_monitor.ko)
  nbrOfMeasurePoints (uint) Die Anzahl der Messpunkte im EBX Monitor. Der Speicher zum Erfassen der Messpunkte und für den FIFO für das User API wird bei der Modulinitialisierung alloziert. Wenn die Anzahl der Messpunkte null ist (nbrOfMeasurePoint=0), wird der «Easy-Mode» aktiviert. Sind Messpunkte konfiguriert wird der «Real-Mode» aktiviert.
  deferredFifo (bool) Wenn der Parameter auf «Y» konfiguriert wird, werden die Messdaten in einer Work-Queue in das FIFO geschrieben, was einen geringeren Einfluss auf den Videostream hat. Sonst werden die Daten direkt nach der letzten Mesung ins FIFO geschrieben.
Eine detaillierte Beschreibung ist im Header vom Sourcefile zu finden.

## Slide 9: EBX-Monitor API
Userspace
  read() blocking und non-blocking. Um mit «cat» die Daten zu lesen, kann via Device-Attribut-File «readOneShot» ein non-blocking Zugriff simuliert werden.
  write() Wird das Kommando «start» geschrieben, wird eine Messung (neu) gestartet. Messdaten die nicht gelesen wurden gehen verloren.
  Device-Attribut-Files: /sys/devices/virtual/misc/ebx_monitor
    totalFrameCount
    totalFrameDelta
    lastFrameDelta
    averageFrameTime
    readOneShot
Kernelspace
  void ebx_monitor_gotnewframe(const struct timeval* inTimeOfNewFrameP) inTimeOfNewFrameP: Initialer Zeitstempel, wird als «id» des Frames verwendet. Der EBX Monitor erfasst zusätzlich den Zeitstempel vom Funktionsaufruf.
  void ebx_monitor_gotframe(const struct timeval* inTimeOfNewFrameP, const unsigned char inTag) inTimeOfNewFrameP: Frame «id», der EBX Monitor erfasst den Zeitstempel vom Funktionsaufruf. inTag: Identifiziert einen Funktionsaufruf (maximum Wert = 255)

## Slide 10: Details captureWorker (wie wir die Bilder von der Kamera beziehen)
Device öffnen
Initialisierung
Optimierung
Aufräumen
Endlos
Schleife
User Space
Incoming
Outgoing
I/O
Queue
Dequeue
Non Blocking
Capabilities prüfen
Bildformat setzen
Puffern reservieren
Puffern mappen
AutoExposure deaktivieren
Framerate setzen
Auf Bild warten (select)
Puffer Dequeue
In OpenCv Bild kopieren
Puffer Queue
Bild Kopie schicken
Stream stoppen
Unmappen
Device schliessen
Workflow
State Machine

## Slide 11: Resultate
Ein Frame braucht weniger als 500us von UVC-Video bis in den Userspace.
Framerate ist, falls keine Datenverarbeitung gemacht wird, je nach Kamera entweder rund 15fps oder 30fps.
Die Framerate ist bei eingeschalteter Datenverarbeitung nicht stabil weil die Erfassung der Ankunftszeit beeinflusst wird. Die Berechnung müsste in den captureWorker verschoben werden um dies zu optimieren.
UVC-Video und V4L2 sind nicht das Problem für die niedrige Framerate und zeigen keine erhebliche Latency.
  Es braucht keine weiteren Messpunkte in V4L2
Das Problem der niedrigen Framerate ist entweder der USB-Stack oder die Kamera.
Es müsste ein Test gemacht werden mit einer alternativen Kameraanbindung. z.B. Ethernet Kamera (Bildübertragung via TCP oder UDP)
Linux «top» der EyeTracker Applikation zeigt die Last der unterschiedlichen Threads.
  Multicore CPU = bessere Lastverteilung der Userspace Applikation
  Schnellere CPU = grundsätzlich bessere Leistung der EyeTracker Applikation

## Slide 12: Erfahrungen aus der Semesterarbeit
QT ist für die GUI Entwicklung gut geeignet, benötigt aber einiges an Einarbeitung und CPU Leistung.
UVC-Video ändert den Zeitstempel der als «id» verwendet wird, was eine eindeutige Erkennung eines Frames vom Kernel bis in den Userspace erschwert.
Beim Modifizieren von Kernel Sourcecode ist es wichtig darauf zu achten ob man sich im Kernel im Atomic oder im Process-Kontext befindet.
Versionenkontrolle (z.B. Git) ist auch bei kleineren Softwareprojekten eine grosse Hilfe.

## Slide 13: Quellcode verfügbar auf GitHub
Eye Tracker
  git clone https://github.com/EBXFS15/EyeTrackerQt
  Git-Repository Umfang
    QT-Project
    Detailliertes Readme (Komplettanleitung)
EBX Monitor
  git clone https://github.com/EBXFS15/ebx_monitor
  Git-Repository Umfang
    Makefile
    Kernelmodul BBB
Modifizierte UVC-Video
  git clone https://github.com/EBXFS15/uvc-from-bbb-sources
  Git-Reporsitory Umfang
    Kernelmodul für BBB
    Readme